## Slide 1
Inspector de Piscinas
Guía rápida de uso
Resolución 000929 de 2026
Checklist normativo · Ficha técnica del vaso · Motor de cálculo hidráulico

## Slide 2
01 · QUÉ ES LA APP
Tres herramientas en una sola app
Checklist normativo
Ítems de verificación de la Res. 929, organizados por capítulo, con estado, hallazgo y acción correctiva.
Ficha técnica del vaso
Geometría, tipo de uso, bomba, tubería y filtro — se llena en línea, dentro del ítem que la pide.
Motor hidráulico
Calcula caudal, cabezal, velocidades y tiempo de recirculación, y los compara contra los límites normativos.
Todo lo que capturas se sincroniza automáticamente con tu hoja de Google Sheets — el checklist y la ficha técnica.
Inspector de Piscinas · Res. 000929 de 2026
2 / 12

## Slide 3
02 · PRIMEROS PASOS
Cómo abrir la app en tu celular
1
Abre el link de la app
Desde el navegador de tu celular (Chrome / Safari):
alexandretopa23-wq.github.io/Inspector-Res-929-2026
2
La primera vez, hazlo con señal
Necesitas datos o wifi la primera vez que abres la app — así queda guardada en el celular y funciona después sin señal.
3
Agrégala a tu pantalla de inicio
Menú del navegador → "Agregar a pantalla de inicio". Queda como una app instalada, con su propio ícono.
Inspector de Piscinas · Res. 000929 de 2026
3 / 12

## Slide 4
03 · FLUJO DE TRABAJO
Así se recorre una inspección
Capítulos
Elige el capítulo de la Res. 929
Ítems
Revisa cada ítem de verificación
Estado
Cumple / No cumple / Pendiente...
Hallazgo + acción
Si no cumple, describe y asigna acción
Evidencia
Foto del estado encontrado
Inspector de Piscinas · Res. 000929 de 2026
4 / 12

## Slide 5
04 · FICHA TÉCNICA
Los datos del vaso, dentro del checklist
No es un formulario aparte al inicio
Cada dato se pide en línea, dentro de la tarjeta del ítem que lo necesita — por ejemplo, la profundidad se captura en el ítem que pregunta por la profundidad, no antes.
Se guarda una sola vez y queda disponible para todos los ítems relacionados, incluido el motor hidráulico.
Qué se captura
Geometría del vaso
largo, ancho, profundidades
Tipo de uso
colectivo, restringido, infantil...
Bomba
potencia, Hz, familia o curva real
Tubería
diámetros, longitud, accesorios
Filtro
tipo, área filtrante, manómetro
Inspector de Piscinas · Res. 000929 de 2026
5 / 12

## Slide 6
05 · MOTOR HIDRÁULICO
Qué calcula automáticamente
Caudal y cabezal
en el punto de operación real de la bomba
Velocidad succión / descarga
en las tuberías del sistema
Velocidad de filtración
según el área del filtro
Tiempo de recirculación
para el volumen del vaso
Rotaciones por día
del volumen total de agua
Comparación normativa
contra los límites de la Res. 929
Los resultados fuera de rango se marcan en rojo/naranja frente al límite exacto de la norma.
Inspector de Piscinas · Res. 000929 de 2026
6 / 12

## Slide 7
05 · MOTOR HIDRÁULICO
Datos que debes declarar en campo
Cuatro decisiones que cambian el resultado del cálculo — ya no quedan fijas por defecto.
% de reparto de tubería
Cuánta longitud y accesorios corresponden a succión y cuánto a descarga. Ya no se asume 50/50 — lo eliges según el trazado real.
Desnivel succión ↔ descarga
La diferencia de altura entre el nivel de succión y el punto de retorno a la piscina, porque no hay manómetro de descarga junto al vaso para verificarlo.
Familia / HP de la bomba — o su velocidad
Si es SuperFlo VS 2.2HP, indicas en qué velocidad (1 a 4) la encontraste operando.
Hz de la curva manual
Si cargas una curva medida en campo (caudalímetro + manómetro), declara a qué Hz la mediste.
Inspector de Piscinas · Res. 000929 de 2026
7 / 12

## Slide 8
05 · MOTOR HIDRÁULICO
Curva manual de la bomba
Úsala siempre que puedas medir en campo con caudalímetro y manómetro — es más confiable que las curvas de referencia.
Necesitas mínimo 4 puntos de caudal (Q) y cabezal (H).
El sistema ajusta una curva y muestra el R² — qué tan bien se ajustó a tus puntos medidos.
Si mediste a una Hz distinta a la de operación, la app proyecta la curva por ley de afinidad.
Mínimo 4 puntos Q–H
Caudalímetro + manómetro, a distintas válvulas o Hz de operación
R² alto = curva confiable
Inspector de Piscinas · Res. 000929 de 2026
8 / 12

## Slide 9
06 · SINCRONIZACIÓN
Funciona sin señal, sincroniza sola
Sin señal
Todo lo que capturas queda guardado en el celular, aunque no haya datos ni wifi.
Vuelve la señal
La app sincroniza sola con Google Sheets. Si algo falla, queda en una cola de pendientes que reintenta automáticamente.
Inspector de Piscinas · Res. 000929 de 2026
9 / 12

## Slide 10
07 · RESULTADO FINAL
De la inspección al informe
Todo lo capturado se convierte en el informe
Hallazgos y plan de acción
con responsables y fechas de cierre
Anexo D — memoria de cálculo
todos los supuestos del motor hidráulico, declarados y auditables
Documento en Word
listo para firmar y archivar
Inspector de Piscinas · Res. 000929 de 2026
10 / 12

## Slide 11
08 · BUENAS PRÁCTICAS
Tips rápidos para que el dato quede válido
Usa datos reales de campo (caudalímetro, manómetro) siempre que puedas, en vez de curvas de referencia.
Declara con cuidado el desnivel succión-descarga y el reparto de tubería — cambian el resultado del cálculo.
Revisa las alertas en rojo/naranja del motor hidráulico frente a los límites de la Res. 929.
Si trabajas sin señal, confirma luego que la sincronización a Sheets quedó completa.
Inspector de Piscinas · Res. 000929 de 2026
11 / 12

## Slide 12
Listos para inspeccionar
Ante cualquier duda sobre la app, vuelve a esta guía.
Inspector de Piscinas · Res. 000929 de 2026